MACHORASTY

Hodnoty kritérií ani ich váhy nie je možné v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne informácie o stave populácií daných druhov na Slovensku.

Pre vypracovanie konkrétnejšieho hodnotenia stavu zachovalosti populácií anexových druhov machorastov na Slovensku odopúčame v roku 2005 vykonať vybraným odborným pracovníkom, resp. pracovníkmi revíziu výskytu aspoň na polovici historických lokalít jednotlivých druhov a pri návšetve zaznamenať stav kritérií I.1-I.4. Podľa týchto údajov sa potom môže pristúpiť k definovaniu konkrétnych hodnôt jednotlivých kategórií kritérií lokalitnej a národnej úrovne, ako aj k definovaniu hodnôt váh kritérií a vypracovaniu podrobného plánu monitoringu.

Ochyraea tatrensis Váňa

I. Zhodnotenie súčasného stavu

I.1. Stanovištné nároky

Prudko tečúce vodné toky na žulovom podklade, v subalpínskom až alpínskom stupni, vo výške 1600 m n. m. a viac. Rastie na skalách obmývaných tečúcou vodou, často v najexponovanejších úsekoch tokov. Vyskytuje sa spolu s druhmi Hygrohypnum smithii, Palustriella comutata, Brachythecium rivulare, Jungermania pumila.

I.2. Areál

Slovenský paleoendemit.

I.3. Rozšírenie na Slovensku

Jediný zástupca čeľade v Európe, ktorý sa vyskytuje len v Nízkych Tatrách na 3 lokalitách (v 3 dolinách).

Súčasný výskyt druhu na Slovensku nebol opätovne zisťovaný.

I.4. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Populácie druhu nie sú veľké, prevažne ide o kratšie úseky vodných tokov. Je u nich zaznamenaný negatívny trend, hlavne vo Vajskovskej doline (Nízke Tatry).

I.5. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

Areál druhu je na 100 % pokrytý územiami európskeho významu.

I.6. Územia pSCIs s výskytom druhu

SKUEV0302 – Ďumbierske Nízke Tatry

I.7. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha II Habitat Directive

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Kubinská et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)

I.8. Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený. Nebolo doteraz zaznamenané jeho vytláčanie inými druhmi machorastov, ale bol zaznamenaný nadmerný zber, negatívne môžu vplývať na výskyt druhu „kyslé“ dažde a vplyvom nepriaznivých klimatických dochádza k znižovaniu prietokov tokov, kde sa druh vyskytuje.

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Hodnoty kritérií ani váhy kritérií nevieme v súčasnosti stanoviť, nakoľko nám chýbajú relevantné aktuálne informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.

III. Monitoring a manažment

III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia

- Druh si nevyžaduje osobitný manažment.

- Je potrebné ochránenie jeho populácií pred zberom alebo zabránenie akýmkoľvek zásahom do toku, v ktorom sa vyskytuje.

- Zabrániť  rozširovaniu lyžiarskych areálov alebo iných stavebných aktivít v povodiach potokov s výskytom druhu.

III.2. Frekvencia monitoringu

Spôsob monitoringu v súčasnosti nevieme stanoviť, nakoľko nám chýbajú aktuálne informácie o stave populácií daného druhu na Slovensku.