Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Správa CHKO Dunajské luhy

Projekt ochrany

chráneného areálu Panské lúky

(územie európskeho významu SKUEV0095 Panské lúky)

2017

Obsah

1.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE	2

1.1 Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma	2

1.2	Prehľad príslušnosti k chráneným územiam	2

1.2.1 K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu	2

1.2.2	K iným chráneným nehnuteľnostiam	2

1.3	Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma	2

1.3.1 Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)	2

1.3.2	Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov	3

1.3.3	Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma	3

1.3.4	Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach a ochrannom pásme chráneného územia	3

1.3.5	Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky	3

1.3.6	Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu	4

1.4 Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo	..................................................................................................................................................4

1.4.1 Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu	4

1.4.2	Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu	4

1.4.3	Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov	..........................................................................................................................................4

1.4.4	Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)	.........................................................................................................................................4

1.4.5	Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany	5

1.4.6	Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany	5

2.	Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou	7

2.1 Stanovenie hlavného cieľa a operatívnych cieľov ochrany	7

2.2 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny podľa cieľa ochrany	8

2.3 Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia	8

3.	Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach	9

3.1 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany	9

3.2 Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach	9

3.3 Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania	9

3.3.1	Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou	10

3.4. Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia	10

4.	Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma	12

4.1 Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení	12

4.1.1.	Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu  manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany	15

4.2 Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona	15

4.2.1. Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení  s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie	15

5. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom, nájmom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania	16

5.1. Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra „C“ alebo registra „E“, výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona	16

5.2. Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch	16

5.3. Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch	16

6. Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení	17

6.1. Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov	17

6.1.1 Určenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou	17

6.1.2 Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov	17

6.2 Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov	17

6.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť	17

7. Návrh technického vybavenia územia	19

7.1. Opis technického vybavenia	19

7.1.1. Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma	19

7.1.2. Označenie zón chráneného územia	19

7.1.3. Označenie prístupových miest do chráneného územia	19

8. Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF	20

8.1. Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov	20

8.2. Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma	21

8.4. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu	31

8.5. Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti	32

8.6. Mapa ekologicko-funkčných priestorov	33

8.7. Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov	34

8.7.1. Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany	34

8.7.2. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním	34

8.7.3. Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia	34

8.7.4. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany záleží na obhospodarovaní človekom	35

8.7.5. Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní	36

8.8. Mapa navrhovaných stupňov ochrany	36

8.9. Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov	37

8.10. Mapy technického vybavenia	38

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE

## 1.1 Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma

Chránený areál Panské lúky (CHA Panské lúky alebo CHA).

Vymedzené územie je podľa § 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zaradené do kategórie chránený areál. Názov územia bol štandardizovaný rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-101/2009 z 12.1.2009. Ochranné pásmo chráneného územia sa osobitne nevymedzuje.

## Prehľad príslušnosti k chráneným územiam

### 1.2.1 K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu

CHA Panské lúky je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000 s označením SKUEV0095 Panské lúky. Lokalita bola zaradená do Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) a do rozhodnutia Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti (ďalej len „rozhodnutie Komisie 2008/26/ES“). Rozhodnutie Komisie 2008/26/ES bolo ďalej aktualizované novšími rozhodnutiami a aktuálne je účinné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/16 zo 14. decembra 2018, ktorým sa prijíma desiata aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v panónskom biogeografickom regióne (ďalej len „vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/16“).

Prevažná časť (94 %) CHA Panské lúky je súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVU005 Dolné Považie, vyhláseného vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie.

### K iným chráneným nehnuteľnostiam

CHA Panské lúky nie je súčasťou inej chránenej nehnuteľnosti podľa prílohy č. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie, katastra č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

## Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma

### 1.3.1 Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)

Tab. 1 Územnosprávne jednotky

| Kód kraja | Názov kraja | Kód okresu | Názov okresu | Kód obce | Názov obce | Kód k. ú. | Názov k. ú. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Nitriansky | 404 | Nové Zámky | 503614 | Tvrdošovce | 866211 | Tvrdošovce |

### Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov

CHA Panské lúky sa nachádza na území lesného celku Podhájska, s platným programom starostlivosti na obdobie rokov 2014 – 2023. V území sa nachádza jeden lesný porast č. 489.

### Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

Celková výmera chráneného územia je 71,28 ha. Ochranné pásmo sa osobitne nevymedzuje.

Výmera 77,97 ha, uvedená vo výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1, bola zmenená, nakoľko sa upravovala hranica CHA Panské lúky na aktuálny stav katastra nehnuteľností.

### Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach a ochrannom pásme chráneného územia

Tab. 2 Druhy pozemkov s ich výmerou, stav katastra nehnuteľností k 1.7.2017

| Zóny a ekologicko-funkčné priestory (EFP) | orná pôda | chmeľnice | vinice | záhrady | ovocné sady | trvalé trávne porasty | lesné pozemky | vodné plochy | zastavané plochy a nádvoria | ostatné plochy | Sumárny prehľad: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,876 | 0 | 0 | 4,66 | 1,15 | 64,686 |
| EFP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
| EFP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 0,85 |
| EFP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,144 |
| Sumárny prehľad: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,02 | 1,60 | 0,85 | 4,66 | 1,15 | 71,28 |

### Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky

| Forma vlastníctva/druh pozemku | Chránené územie |
| --- | --- |
|  | Poľnohospod. pozemky | Lesné pozemky | Vodné plochy | Zastavané plochy a nádvoria | Záhrady | Ostatné plochy | Sumárny prehľad: |
| štátne | 9,77 | - | 1,19 | 0,1 | - | - | 11,06 |
| súkromné | 50,9 | - | - | - | - | 0,77 | 51,67 |
| urbárske | - | - | - | - | - | - | - |
| ostatné spoločenstvenné | - | - | - | - | - | - | - |
| cirkevné | - | - | - | - | - | - | - |
| poľnohosp. organizácií | 11,49 | - | - | - | - | - | 11,49 |
| miest a obcí | 11,68 | - | - | 5,6 | - | 0,84 | 18,12 |
| iní vlastníci | 5,96 | 2,24 | - | - | - | - | 8,2 |
| nevysporiadané | - | - | - | - | - | - | - |
| Sumárny prehľad: | 89,8 | 2,24 | 1,19 | 5,16 | - | 1,61 | 100 |

Tab. 3 Prehľad územia podľa foriem vlastníctva (v % z celkovej výmery CHÚ) (stav katastra nehnuteľností k 1. 7. 2017)

### Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

Pozemky CHA Panské lúky vytvárajú dve celistvé územia. Päť parciel registra E katastra nehnuteľností v k. ú. Tvrdošovce (3231/117, 3231/15, 3231/2, 3231/5, 3353/202) je vo vlastníctve Slovenskej republiky a na trinástich parcelách spravuje Slovenský pozemkový fond podiely v parcelách, aj celé parcely neznámych a nezistených vlastníkov. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu je v prílohe č. 8.4.

## 1.4 Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo

### 1.4.1 Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu

Predmetom ochrany územia sú biotopy európskeho významu:

Tab. 4 Predmety ochrany CHA Panské lúky

| Kód biotopu | Kód Natura 2000 (biotop EV) | Názov biotopu |
| --- | --- | --- |
| Sl3 | 1530* | Panónske slané stepi a slaniská |
| Sl1 | 1340* | Vnútrozemské slaniská a slané lúky |

* prioritný biotop európskeho významu - biotop, ktorý je na území EÚ ohrozený vymiznutím, za ktorého ochranu má EÚ osobitnú zodpovednosť

Biotopy boli v celom priestore CHA Panské lúky podrobne celoplošne zmapované v zmysle platných metodík a územie bolo vymedzené na základe výsledkov tohto mapovania.

### Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu

Predmetom ochrany sú biotopy druhov rastlín národného významu: gáfrovka ročná  (Camphorosma annua), palina slanomilná rozložitá (Artemisia santonicum subsp. patens), steblovec močiarny (Puccinelia limosa), hadokoreň sivý (Podospermum canum), skorocel prímorský (Plantago maritima), astrička panónska (Tripolium pannonicum), prerastlík najtenší (Bupleurum tenuissimum), skrytka ostnatá (Crypsis aculeata), pakolenec obrúbený (Spergularia media), pakolenec slanomilný (Spergularia salina), biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), ohniváčik veľký (Lycaena dispar) a biotopy druhov živočíchov národného významu: ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea).

### Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov

94 % CHA Panské lúky sa prekrýva s Chráneným vtáčím územím SKCHVU005 Dolné Považie, v ktorom sú predmetom ochrany druhy vtákov, preto sa v CHA Panské lúky druhy vtákov ako predmety ochrany nevymedzujú.

### Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)

V CHA Panské lúky sa nenachádzajú iné predmety ochrany (podľa § 18 ods.1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona).

### Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany

Na lokalite boli zaznamenané aj ďalšie dva biotopy európskeho významu:

Biotop Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) s dominanciou druhov Arrhenatherum elatior, Poa angustifolia, Festuca pratensis, Fragaria viridis, Jacea pratensis, Tithymalus cyparissias, Galium verum, Achillea millefolium, Scabiosa ochroleuca, Calamagrostis epigeos. Vyskytujú sa mozaikovite s biotopom Sl1 na gradiente od suchších až po vlhšie stanovištia. Na lokalite je to dominantný typ rastlinného spoločenstva.

Biotop Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210) s dominanciou druhov Bromus erectus, Potentilla arenaria, Festuca rupicola, Poa angustifolia. S výskytom druhov Astragalus cicer, Rhinanthus minor alebo Thymus pannonicus.

Rovnako je tu evidovaný výskyt chránených druhov vtákov sokola červenonohého (Falco vespertinus), havrana čierneho (Corvus frugilegus), sokola myšiara (Falco tinnunculus) a myšiarky ušatej (Asio otus), ktoré v lesnom poraste zaradenom v území pravidelne hniezdia a územie využívajú na získavanie potravy.

### Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany

Územie je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000 ako SKUEV0095 Panské lúky. Lokalita bola zaradená do výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 a do rozhodnutia Komisie 2008/26/ES, ktoré bolo ďalej aktualizované novšími rozhodnutiami a aktuálne je účinné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/16.

Územie je vyhlasované na ochranu prioritných biotopov európskeho významu 1340* (Sl1) Vnútrozemské slaniská a slané lúky, 1530* (Sl3) Panónske slané stepi a slaniská, na ktoré sú viazané vzácne druhy rastlín národného významu gáfrovka ročná  (Camphorosma annua), palina slanomilná rozložitá (Artemisia santonicum subsp. patens), steblovec močiarny (Puccinelia limosa), hadokoreň sivý (Podospermum canum), skorocel prímorský (Plantago maritima), astrička panónska (Tripolium pannonicum), prerastlík najtenší (Bupleurum tenuissimum), skrytka ostnatá (Crypsis aculeata), pakolenec obrúbený (Spergularia media), pakolenec slanomilný (Spergularia salina). Predmetom ochrany sú aj biotopy druhov živočíchov európskeho významu: kunka červenobruchá (Bombina bombina), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), ohniváčik veľký (Lycaena dispar) a biotopy druhov živočíchov národného významu: ropucha zelená (Bufo viridis) a rosnička zelená (Hyla arborea).

Vyhlásením CHA Panské lúky sa vytvorí legislatívny základ pre zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu. Spolu s ďalšími územiami navrhnutými do tejto sústavy vytvára podmienky pre naplnenie hlavného cieľa budovania Natura 2000, ktorým je zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre príslušný členský štát, ale pre Európsku úniu ako celok. Územie tak prispieva k zabezpečeniu ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov.

# Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou

## 2.1 Stanovenie hlavného cieľa a operatívnych cieľov ochrany

Ciele projektu ochrany sú vyčleňované na základe zhodnotenia stavu biotopov zo správy za obdobie 2007-2012 podľa článku 17 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, medzinárodných záväzkov a cieľov stanovených v strategických dokumentoch Slovenskej republiky (SR).

Tab. 5 Stav biotopov/druhov európskeho významu v území a stanovenie cieľov vzhľadom k požiadavkám na úrovni bioregiónu

| Kód biotopu / Druh | Reprezentatívnosť biotopu / druhu v území | Relatívna rozloha biotopu / druhu v území | Zachovalosť biotopu / druhu v území | Stav biotopu / druhu v území | Stav biotopu / druhu v rámci panónskeho bioregiónu | Cieľ ochrany v rámci územia | Priorita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl1 1340* | B | C | B | B | U2 | nutné zlepšenie stavu v území | vysoká |
| Sl3 1530* | C | C | C | C | U2 | nutné zlepšenie stavu v území | vysoká |
| Bombina bombina | C | B | C | B | U1 | nutné zlepšenie stavu v území | stredná |

Vysvetlivky k tabuľke:

Stav priaznivý: A – výborný, B – dobrý, stav nepriaznivý: C – narušený, D – nevyhovujúci

FV – priaznivý stav, nepriaznivý stav: U1 – nevyhovujúci, U2 – zlý (Polák, Saxa, 2005)

pan. – panónsky biogeografický región

Stav priaznivý               Stav nevyhovujúci	                       Stav zlý

Na základe týchto potrieb bol nastavený hlavný cieľ a nasledovné operatívne ciele v území.

Hlavným cieľom programu starostlivosti je: Do roku 2027 zlepšenie stavu a následné udržanie priaznivého stavu biotopov európskeho významu 1340* Vnútrozemské slaniská a slané lúky a 1530* Panónske slané stepi a slaniská a na nich viazané druhy rastlín a  živočíchov národného a európskeho významu a zlepšenie stavu populácie druhu kunka červenobruchá (Bombina bombina).

Tento cieľ je rovnaký pre celé územie. Územie nie je zónované.

V území boli zadefinované nasledovné operatívne ciele, na naplnenie stanoveného dlhodobého cieľa v území:

Operatívny cieľ 1: Do roku 2027 dosiahnuť optimálny režim pasenia, ktorým bude zabezpečené zlepšenie stavu biotopu európskeho významu Sl1 zo stavu v kategórii B do kategórie A a biotopu Sl3 zlepšenie zo stavu v kategórii C do kategórie B a následné udržanie dosiahnutého stavu.

Operatívny cieľ 2: Zlepšenie stavu predmetov ochrany prostredníctvom komunikácie s verejnosťou a zapojenia miestnej komunity do ochrany CHA Panské lúky.

Operatívny cieľ 3: Zabezpečiť monitoring stavu predmetu ochrany a sledovanie iných vzácnych druhov rastlín a živočíchov na území CHA Panské lúky.

Operatívny cieľ 4: Zlepšiť hydrologické pomery CHA Panské lúky do roku 2046 a tým dosiahnuť zlepšenie stavu biotopu Sl3 zo stavu v kategórii C do kategórie B a zlepšenie stavu druhu Bombina bombina z kategórie B do kategórie A.

## 2.2 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny podľa cieľa ochrany

Územie CHA Panské lúky je členené na štyri ekologicko-funkčné priestory (EFP):

EFP1 – travinno-bylinný porast s výskytom biotopov Lk1 a Sl1. Prioritou v tomto EFP je zlepšenie stavu biotopu, ktorý je predmetom ochrany územia a následné udržanie ich stavu.

EFP2 – lesný pozemok, kde platí program starostlivosti o lesy pre lesný celok Podhájska na obdobie rokov 2014 – 2023. Predstavuje historické hniezdisko sokola červenonohého (Falco vespertinus) a aktívne hniedisko havrana čierneho (Corvus frugilegus), sokola myšiara (Falco tinnunculus) a myšiarky ušatej (Asio otus).

EFP3 – vodná plocha s prehĺbeným dnom, kde je predpoklad letného vysychania a obnaženia dna jazera a tým obnovy slanomilných spoločenstiev Sl3.

EFP4 – plocha bývalého nelegálneho smetiska, z ktorého bol odpad odstránený Poľnohospodárskym družstvom Tvrdošovce, ale vzhľadom k finančne náročnej úprave terénu, nebola plocha upravená tak, aby vyhovovala podmienkam bežného obhospodarovania.

V území sa nevyčleňujú samostatné zóny.

## 2.3 Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia

Prístupnosť chráneného územia pre verejnosť je upravená v § 14 zákona a v zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Špecificky vymedzené verejne prístupné časti chráneného územia a stanovenie možností ich využitia sa pre potreby vyhlasovacieho predpisu neurčujú.

# Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach

## 3.1 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany

Pre dotknuté katastrálne územia sú schválené nasledujúce územnoplánovacie dokumentácie:

- Územný plán regiónu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Nitrianskeho kraja: ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja bol vyhlásený nariadením vlády SR č. 188/1998. V roku 2004 bolo vydané všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 3/2004, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 1“, v roku 2008 bolo vydané VZN č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 2“ a v roku 2012 bol územný plán aktualizovaný vydaním VZN NSK č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja“.

- Územný plán obce Tvrdošovce schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce č. B/31/101106 bod 9, zo dňa 10.11.2006 záväzná časť vyhlásená VZN č. 15/2006 zo dňa 25.10.2006, zmeny a doplnky č. 3/2016.

Vo vyššie uvedenom územnom pláne je predmetné územie hodnotené v súlade so záujmami ochrany prírody a nie sú identifikované žiadne strety záujmov s cieľmi ochrany.

## 3.2 Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach

Súčasný stav biotopov vyžaduje dlhodobú starostlivosť o územie zameranú na rekonštrukciu potenciálnej prirodzenej vegetácie formou obnovného manažmentu na celej výmere CHA Panské lúky v členení podľa EFP.

V rámci EFP4 bude potrebné zabezpečiť hĺbkové vyčistenie plochy od zvyškov odpadu a úpravu terénu na umožnenie následného kosenia alebo pastvy. Nakoľko ide o finančne nákladnú činnosť, až do obdobia získania finančných prostriedkov nebude z pohľadu ochrany prírody na tejto ploche vyžadované bežné obhospodarovanie (kosenie, pastva) a plocha môže byť ponechaná na sukcesiu, príp. je možné na ploche umiestniť nelesnú drevinovú vegetáciu zo stanovištne pôvodných drevín, čím by sa vytvorili podmienky a úkrytové možnosti pre druhy vtákov sokol červenonohý (Falco vespertinus), havran čierny (Corvus frugilegus), sokol myšiar (Falco tinnunculus) a myšiarka ušatá (Asio otus).

Návrh starostlivosti v jednotlivých EFP bude rozpracovaný v programe starostlivosti územia.

## 3.3 Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania

Hospodárenie v EFP2 v lesnom poraste sa realizuje v zmysle platných programov starostlivosti o lesy a nie je obmedzené vyhlásením CHA Panské lúky podľa tohto projektu ochrany. Prípadné možné nesúlady, ktoré by mohli vzniknúť navrhnutým stupňom ochrany, sú riešené v kapitole 4.2. tak, aby vlastník a správca v jednej osobe nebol obmedzený vo výkone bežného obhospodarovania.

Hospodárenie v EFP1 na plochách s výskytom prevažne nelesných biotopov bude upravené v programe starostlivosti o chránené územie v súlade s potrebami zabezpečenia priaznivého stavu predmetov ochrany. Toto hospodárenie bude zabezpečované zo strany organizácie ochrany prírody po dohode so správcom územia tak, aby správca nebol obmedzený v bežnom obhospodarovaní.

Hospodárenie v EFP3 na ploche s výskytom vodnej plochy bude zabezpečené zo strany organizácie ochrany prírody po dohode so správcom územia tak, aby správca nebol obmedzený v bežnom obhospodarovaní.

V rámci EFP4 nebude potrebné vykonávať žiadne obhospodarovanie, ktoré by vzhľadom k neupravenému terénu po odstránení odpadu z nelegálneho „smetiska“, predstavovalo pre obhospodarovateľa zvýšené náklady, nakoľko v súčasnosti nie je možné na ploche vykonávať mechanizovanú kosbu ani pastvu, tak ako na zvyšnom území. Až v prípade získania finančných prostriedkov na hĺbkové vyčistenie a úpravu plochy, by bolo možné realizovať aj na tejto ploche bežné obhospodarovanie kosbou alebo pasením.

### Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou

V súčasnosti platný program starostlivosti o lesy pre obdobie rokov 2014 – 2023 je v súlade s potrebami ochrany prírody a v súlade s členením na EFP. Zmeny kategórie lesov v súčasnosti nie sú potrebné.

## 3.4. Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia

CHA Panské lúky môže byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia, napr. podpora v rámci relevantných výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zoznam parciel, ktorých časti sa nachádzajú v CHA Panské lúky a na ktoré je možné žiadať podporu zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, je spracovaný v tabuľke č. 6 aj s uvedením čísel LPIS blokov.

Tab. 6 Zoznam parciel prekrytých s blokmi LPIS

| Číslo parcely podľa katastra nehnuteľností reg. C-KN | Číslo LPIS bloku |
| --- | --- |
| 3357/2 (časť), 3357/22 | 6002/5 |
| 3357/2 (časť), 3356/3 (časť), 3357/16, 3357/21 | 6002/2 |
| 3357/23, 3355, 3354/1, 3357/3, 3435/1, 3357/20, 3357/17 | 5105/1 |
| 3307 (časť), 3289/1 (časť) | 5101/1 |
| 3307 (časť) | 5102/1 |
| 3307 (časť), 3289/1 (časť), 3290 | 5101/2 |
| 3287/1, 3254 | 4103/1 |
| 3254 | 4103/3 |
| 3357/16 | 5203/1 |
| 3357/17, 3357/16, 3357/15 | 5201/1 |

Ďalšou možnosťou je žiadať o podporu z Environmentálneho fondu, formou napísania projektu zameraného na niektorú z oblastí podpory. Oblasť „D“ je vyčlenená na ochranu prírody a krajiny.

# Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma

## 4.1 Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení

Vymedzené územie je podľa § 21 zákona zaradené do kategórie chránený areál s navrhovaným tretím stupňom ochrany. Ochranné pásmo sa nevymedzuje. Navrhovaný stupeň ochrany nezodpovedá pôvodne určenému štvrtému stupňu ochrany, ktorý bol stanovený v predbežnej ochrane SKUEV0095 Panské lúky vo výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1. Stupeň ochrany bol znížený z dôvodu zabezpečenia vhodného spôsobu starostlivosti bez obmedzovania spôsobu obhospodarovania. Pre zabezpečenie cieľov ochrany územia je tretí stupeň ochrany postačujúci.

Pre navrhovaný stupeň ochrany zákon v § 14 definuje zakázané činnosti a činnosti vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody, z nich sú ďalej uvedené vybrané identifikované činnosti:

Podľa § 14 ods. 1 zákona je zakázané:

- vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a) zákona:

  - vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou  štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, [§ 13 ods. 1 písm. a)]

- vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo  diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,

- pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,

- táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,  lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,

- organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti   prístupné  spoločenské podujatie,

- použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové  zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,

- rozširovať nepôvodné druhy,

- zbierať rastliny vrátane ich plodov,

- organizovať spoločné poľovačky,

- vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

Výnimku zo zakázaných činností povoľuje okresný úrad (OÚ) v sídle kraja

Zákaz podľa § 13 ods. 1 písm. a) (pozri § 14 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. b) zákona sa nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla vrátane motorovej trojkolky, motorovej štvorkolky a snežného skútra:

- slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi,  nájomcovi) pozemku, na  ktorý sa vzťahuje tento zákaz,

- na miesta, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17 zákona) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17 zákona), alebo zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce. Takéto miesta sa v území nevyčleňujú.

- ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného predpisu.

Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona neplatí na pohyb (§ 14 ods.3):

- v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom  rybárskeho práva a na pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje  tento zákaz,

- na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17 zákona) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), alebo zoznamom týchto miest  uverejneným  na  úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce. Takéto miesta sa v území nevyčleňujú.

Zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. d) až h) zákona neplatí na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma 
(§ 17 zákona) vyhradí najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17 zákona), alebo zoznamom týchto miest  uverejneným  na  úradnej tabuli tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce (§ 14 ods. 4 zákona). Takéto miesta sa v území nevyčleňujú.

Zákaz  podľa  § 14 ods. 1 písm. h) zákona neplatí na vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz (§ 14 ods. 4 zákona).

Podľa § 6 ods. 2 zákona ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 zákona upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas okresného úradu (OÚ).

##### Súhlas podľa § 6 ods. 2 sa nevyžaduje, ak

a) ide o činnosti vykonávané v súvislosti s bežným obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov [(§ 61 ods. 2 písm. a) a b) zákona],

b) k poškodeniu alebo zničeniu biotopov dochádza v súvislosti s výrubom drevín (§ 47 zákona),

c) sa postupuje podľa § 28 ods. 9 a 10 zákona.

Podľa § 7a ods. 1 zákona nepôvodné druhy živočíchov, s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno vypúšťať do voľnej prírody len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu živočícha nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. Kompetentným orgánom ochrany prírody na vydanie tohto súhlasu je  v zmysle § 65 ods. 1 písm. g)  MŽP SR.

Podľa § 7b ods. 1 zákona nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov drevín podľa osobitného predpisu a druhov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody môže takýto súhlas vydať, len ak rozšírenie nepôvodného druhu rastliny nebude mať nepriaznivý vplyv na pôvodné druhy alebo ich biotopy. Kompetentným orgánom ochrany prírody na vydanie tohto súhlasu je  v zmysle § 67 písm. e) OÚ v sídle kraja.

Podľa § 14 ods. 2 zákona sa vyžaduje súhlas na:

- vykonávanie vybraných činností uvedených v § 13 ods. 2 zákona:

- umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného uzemnia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde, [§ 13 ods. 2 písm. a)] - obec, ak si pôsobnosť nevyhradil OÚ

- výstavbu lesných ciest a zvážnic, [§ 13 ods. 2 písm. c)] – OÚ v sídle kraja

- oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice, [§ 13 ods. 2 písm. d)] – OÚ

- pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného  zariadenia na ich ochranu, [§ 13 ods. 2 písm. e)] – OÚ

- budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy, [§ 13 ods. 2 písm. i)] – OÚ v sídle kraja

- vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi   a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. j)] – OÚ

- umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, [§ 13 ods. 2 písm. l)] – OÚ

- umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj  akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule – OÚ

- aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti – OÚ

- let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška  letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo      lietajúceho športového zariadenia – OÚ

- vykonávanie technických geologických prác. – OÚ v sídle kraja

Navrhované územie je zároveň súčasťou sústavy chránených území Natura 2000. Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorá priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie alebo nie je pre starostlivosť oň potrebný, ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha hodnoteniu jeho vplyvov na takéto územie z hľadiska cieľov jeho ochrany (§ 28 zákona). Hodnotiaci proces môže stanoviť povinnosť spracovania hodnotiacej správy pre žiadateľa takejto činnosti.

V rámci hodnotenia podľa štandardov Medzinárodnej únie pre ochranu prírody  (International Union for Conservation of Nature - IUCN), bola v zmysle Príručky k prideľovaniu manažmentových kategórii CHÚ podľa IUCN pre územie priradená kategória IV - územie pre starostlivosť o biotopy/druhy. Územie je určené na zachovanie druhov a biotopov prostredníctvom aktívnych zásahov. Prvotným cieľom je udržať, ochraňovať a obnovovať druhy a biotopy. Tento cieľ bude zabezpečený prostredníctvom manažmentu, keďže biotopy v severnej časti chráneného územia vyžadujú pravidelné aktívne zásahy.

### Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu  manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany

V rámci realizácie bežného obhospodarovania a cielených manažmentových opatrení v jednotlivých EFP nie je predpoklad stretu záujmov manažmentu a starostlivosti o jednotlivé predmety ochrany.

## 4.2 Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona

Na účely zabezpečenia starostlivosti o predmety ochrany je potrebné nad rámec tretieho stupňa ochrany (v zmysle § 14 zákona) realizovať nasledovné činnosti:

- pastva, napájanie, preháňanie, nocovanie hospodárskych zvierat v prípade veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek – potrebný súhlas podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona.

### 4.2.1. Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení  s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o činnosť, ktorá priamo súvisí so starostlivosťou o predmety ochrany územia, bude jej realizácia zabezpečená v zmysle § 29 písm. b) zákona, kedy sa nevyžaduje súhlas alebo výnimka zo zákona, ak je činnosť zahrnutá v dokumente starostlivosti územia, alebo keď je realizovaná zo strany Štátnej ochrany prírody SR.

# 5. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom, nájmom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania

## 5.1. Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra „C“ alebo registra „E“, výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona

V území CHA Panské lúky nie sú navrhované pozemky na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania v zmysle § 61 zákona. V rámci EFP1 je väčšina pozemkov zahrnutá do LPIS, tzn. je možné žiadať platby v rámci systému Programu rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu, že sa nepredpokladá obmedzenie bežného obhospodarovania vlastníkov a nájomcov pozemkov, sa kapitola nevypracováva.

## 5.2. Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch

V CHA Panské lúky sa nepredpokladá riešenie obmedzení bežného obhospodarovania pozemkov, preto nie je potrebné ich riešenie formou nájmu pozemkov v zmysle § 61b zákona.

## 5.3. Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch

V CHA Panské lúky sa nepredpokladá obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov, preto nie je potrebné ani ich riešenie formou  zmluvnej starostlivosti v zmysle 
§ 61d zákona.

# 6. Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení

## 6.1. Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov

### 6.1.1 Určenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou

Určenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania sa neuvádza, nakoľko sa zabezpečuje starostlivosť o územie v rámci bežného obhospodarovania. Z tohto dôvodu sa neurčuje predpokladaná výška finančných prostriedkov na zabezpečenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania.

### 6.1.2 Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov

V CHA Panské lúky sa nepredpokladá zámena, výkup ani nájom pozemkov, v dôsledku čoho by sa obmedzila intenzita výroby a hospodárenie štátnych podnikov. Nepredpokladajú sa ani dodatočné náklady na hospodárenie štátnych podnikov.

## 6.2 Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

V zmysle ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú na území CHA Panské lúky oslobodené od dane z pozemkov nasledovné pozemky:

- parcela č. 3357/15 registra C katastra nehnuteľností v k. ú. Tvrdošovce – vodné plochy o výmere 0,85 ha,

- parcela č. 3361/5 registra C katastra nehnuteľností v k. ú. Tvrdošovce – lesné pozemky o výmere 1,60 ha.

## 6.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť

Vplyv na zamestnanosť bol vypracovaný na základe analýzy nasledovných okruhov otázok.

Otázka č. 1: Uľahčuje vyhlásenie predmetného chráneného územia (CHÚ) vznik nových pracovných miest?

V prípade aplikácie extenzívnej formy pastvy v CHA Panské lúky by bolo vytvorené jedno pracovné miesto. Spôsob starostlivosti o chránené územie formou extenzívnej pastvy by poskytol príležitosť pre výrobu živočíšnych produktov s pridanou hodnotou a vytvorili by sa ďalšie dve pracovné miesta.

Otázka č. 2: Vedie vyhlásenie predmetného CHÚ priamo k zániku pracovných miest?

Vyhlásenie CHA Panské lúky nespôsobí zánik pracovných miest.

Otázka č. 3: Ovplyvňuje vyhlásenie predmetného CHÚ dopyt po práci?

Realizácia programu starostlivosti o CHA Panské lúky vytvára priestor pre vznik pracovných miest a preto je predpoklad, že sa zvýši dopyt po práci.

Otázka č. 4: Má vyhlásenie predmetného CHÚ dosah na fungovanie trhu práce?

Vyhlásením CHA Panské lúky sa nepredpokladá sa významný dosah na fungovanie trhu práce.

Otázka č. 5: Má vyhlásenie predmetného CHÚ špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov?

Vyhlásenie CHA Panské lúky nemá negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov, či živnostníkov, nakoľko sa predpokladá extenzívne využívanie územia.

Otázka č. 6: Ovplyvňuje vyhlásenie predmetného CHÚ špecifické vekové skupiny zamestnancov?

Vyhlásenie CHA Panské lúky neovplyvní špecifické vekové skupiny zamestnancov.

Z celkového hodnotenia vyplýva, že vyhlásením CHA Panské lúky by mohlo dôjsť k pozitívnemu vplyvu na zamestnanosť v regióne, najmä k zvýšeniu počtu pracovných príležitostí vo výrobe produktov s pridanou hodnotou a v službách.

# 7. Návrh technického vybavenia územia

## 7.1. Opis technického vybavenia

### 7.1.1. Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma

Na označenie hraníc CHA Panské lúky sa použijú normalizované tabule so štátnym znakom a označením „chránený areál“ podľa prílohy č. 17 k vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Tabule budú tmavozelené, s rozmermi 40 x 30 cm, v hornej časti so štátnym znakom a nápisom bielej farby pod ním. Tabule budú umiestnené na kontakte hranice územia s cestami. V súvislosti s označením územia sa umiestni 18 tabúľ na drevených stĺpoch s označením príslušnej kategórie - „chránený areál“ a označením príslušného stupňa ochrany. Informačné značenie chráneného územia bude periodicky obnovované podľa opotrebenia. Predpokladané náklady na označenie chráneného územia:

Drevený stĺp z tvrdého dreva:      18 x (10x10x300 cm, 40 Eur / ks)                         720,00 Eur

Kotevná pätka osadená v betóne: 18 x  (19,15 Eur / kus)                                           344,70Eur

Výkopové práce:                                                                                                         180,00 Eur

Kovová tabuľa:                             18 x (40 x 30 cm, 4,8 Eur / kus)                             86,40 Eur

Kovová tabuľa:                             18 x (10 x 30 cm, 1,67 Eur / kus)                           30,06 Eur

Samolepiaca fólia - Štátny znak:                           18 x (1,07 Eur / kus)                     19,26  Eur

Samolepiaca fólia s označením kategórie CHÚ:   18 x (0,71 Eur / kus)                      12,78 Eur

Samolepiaca fólia s 4 piktogramami:                    18 x (4x 0,23 Eur / kus)                 16,56 Eur

Obvodové značenie:

7 l farby                                                                  7 x (10 Eur / 1l )                           70,00 Eur

4 ks štetec                                                               4 x (2,5 Eur / kus)                         10,00 Eur

1 l riedidlo                                                                                                                      5,00 Eur

Práca                                                                                                                           100,00 Eur

Spolu                                                                                                                   	  1594,76 Eur

### 7.1.2. Označenie zón chráneného územia

Zóny sa v území nevymedzujú, pre celé územie sa uplatňuje tretí stupeň ochrany.

### 7.1.3. Označenie prístupových miest do chráneného územia

Do CHA Panské lúky vedú nasledovné prístupové cesty z hlavných komunikácií:

- Prístupová cesta do CHA Panské lúky odpájajúca sa z cesty Tvrdošovce-Jatov tesne za hospodárskym dvorom Poľnohospodárskeho družstva Tvrdošovce na konci obce, z ktorej sa v ostrej 90 stupňovej zákrute odpája poľná cesta, vedúca smerom k časti územia Panské lúky.

- Prístupová cesta do CHA Panské lúky odpájajúca sa z hlavnej križovatky v Tvrdošovciach, pokračujúca smerom k železničnej trati, z ktorej sa po 750 metroch odbáča ďalšou cestou cez obytnú zónu k časti chráneného areálu – Ráczove jazierko.

# 8. Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF

## 8.1. Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov

Borbélyová, L. – Bračová, S. – Ruszik, K. – Tóthová, S. 2014: Pozdrav z Tvrdošoviec. Vyd. Obec Tvrdošovce, 2014, 77 s.

Dítě, D. – Melečková, Z. – Eliáš, P. jun. 2014. Festuco-Puccinellietea. In: Hegedüšová Vantarová, K. – Škodová, I. (eds.), Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 5. Travinno-bylinná vegetácia. Veda, Bratislava, p. 481–510.

Eliáš jun., P. – Dítě, D. – Grulich, V. & Sádovský, M. 2008. Distribution and communities of Crypsis aculeata and Heleochloa schoenoides in Slovakia. Hacquetia 7(1): 5–20.

Eliáš, P. jun., Dítě, D. & Šuvada, R., 2009: Contributions to recent occurrence and phytosociology of Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen in Slovakia. Flora Pannonica 7: 43–49.

ELIÁŠ, P., jun., GRULICH, V. DÍTĚ, D. & SENKO, D., 2012. Distribution and ecology of Carex secalina in the Czech Republic and Slovakia. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2012, vol. 81, no. 2, p. 93-99.

Dudáš, M. – Fabiánová, J. – Eliáš, P. jun. – Ditě, Z. 2016. Occurrence and coenology of halophilous species Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. (sect. Piesis) in Slovakia. Thaiszia Journal of Botany 26(1):41-56.

LITTERA, P. 2013. Štúdia na obnovu a manažment slaniskových a pieskových biotopov pasením. Bratislava : BROZ. 81 s.

MADARAS, M. – ŠEFFER, J. – ŠEFFEROVÁ STANOVÁ, V. 2013. Slaniská Podunajskej nížiny. Pedológia, ekohydrológia a obnova. Bratislava : DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. 69 s.

Szabóová, A., Zlinská, J.: Súpis vyšších druhov rastlín, slanisko Panské lúky a Ráczovo jazero (in litt.).

SAŽP, 2014. Atlas krajiny Slovenskej republiky. [online]. [cit. 28. 11. 2014]. <http://globus.sazp.sk/atlassr/>

http://www.tvrdosovce.sk/o-obci/historia

www.birding.sk

www.vtaky.sk (databaza Aves Symphony)

Ďalšie použité odborné podklady:

Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja. Zmeny a doplnky č. 2/2008. http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=177

ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja bol vyhlásený nariadením vlády SR č. 188/1998,

V roku 2004 bolo vydané VZN č. 3/2004, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 1“, v roku 2008 bolo vydané VZN č. 1/2008, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č. 2“ a v roku bol územný plán aktualizovaný vydaním VZN.

Územný plán obce Tvrdošovce schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce č. B/31/101106 bod 9, zo dňa 10.11.2006 záväzná časť vyhlásená VZN č. 15/2006 zo dňa 25.10.2006, zmeny a doplnky č. 3/2016.

Smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

## 8.2. Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma

8.3. Zoznam pozemkov podľa registra „C“ alebo registra „E“

Spracované podľa stavu katastra nehnuteľností k 1.7.2017

| Katastrálne územie | Parcela registra C | Číslo LV | Vlastník | Výmera (m2) | Druh pozemku | EFP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvrdošovce | 3252/2 | nezaložený | - | 67391 | trvalé trávne porasty | EFP 1, EFP 3 |
| Tvrdošovce | 3254 | nezaložený | - | 11467 | ostatné plochy | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3290 | nezaložený | - | 1503 | zastavané plochy a nádvoria | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3294/1 | nezaložený | - | 42337 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3294/2 | nezaložený | - | 3943 | zastavané plochy a nádvoria | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3307 | nezaložený | - | 245661 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3354/1 | nezaložený | - | 17215 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3361/5 | 6531 | Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na rivére 7/A, 841 04 Bratislava | 16004 | lesné pozemky | EFP2 |
| Tvrdošovce | 3357/15 | nezaložený | - | 8531 | vodné plochy | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/16 | nezaložený | - | 78347 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/17 | nezaložený | - | 18856 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/23 | 4936 | Őszi, Jozef, Ing, Stavbárov 2/5, 945 01 Komárno | 2426 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/22 | 4936 | Őszi, Jozef, Ing, Stavbárov 2/5, 945 01 Komárno | 8333 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/21 | 4681 | Ehn, Michal, Romanova 46, 851 03 Bratislava | 7589 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/20 | 4681 | Ehn, Michal, Romanova 46, 851 03 Bratislava | 3415 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/2 | nezaložený | - | 99137 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3357/3 | nezaložený | - | 76589 | trvalé trávne porasty | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3435/1 | 1 | Obec Tvrdošovce, Novozámocká 1/56, 941 10 Tvrdošovce | 39822 | zastavané plochy a nádvoria | EFP 1 |
| Tvrdošovce | 3355 | nezaložený | - | 5319 | zastavané plochy a nádvoria | EFP 1 |

| Katastrálne územie | Parcela registra E | Číslo LV | Vlastník | Podiel | Správca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvrdošovce | 3357/4 | 527 | CSANDA PETER R. CSANDA A HENRIETA CSANDOVÁ R. BÍROCZIOVÁ, PAEDR., PETŐFIHO Č.12, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10 | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3357/5 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3357/13 | 1884 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, SZÉCHENYIHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3357/2 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/14 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3358 | 2532 | PINTÉROVÁ GEORGÍNA (R.SZLÁVIKOVÁ), ŽELEZNIČNÁ 1827/27, 94110 TVRDOŠOVCE | 16/144 | - |
|  |  |  | BORŠÁNYI MICHAL (R.BORŠÁNYI), POD KOPCOM 2631/56, 94001 NOVÉ ZÁMKY | 16/144 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO Č.10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 16/144 | - |
|  |  |  | CZIFROVÁ KLÁRA (R.TOTHOVÁ), JILEMNICKÉHO 1761/21, 94131 DVORY NAD ŽITAVOU | 12/144 | - |
|  |  |  | VANYOVÁ MÁRIA (R.VANYOVÁ), MÁJOVÁ 437/11, 94110 TVRDOŠOVCE | 6/144 | - |
|  |  |  | SLÁVIK ANTON, ŠKOLSKÁ 20, 94110 TVRDOŠOVCE | 6/144 | - |
|  |  |  | BATYKOVÁ IVETA, 929, 92571 TRNOVEC NAD VÁHOM | 36/144 | - |
|  |  |  | BATYKOVÁ IVETA, 929, 92571 TRNOVEC NAD VÁHOM | 12/144 | - |
|  |  |  | SLÁVIK KAROL (R.SLÁVIK, Ž.HELENA R.MRÁZIKOVÁ), UL.9.MÁJA 11, 94110 TVRDOŠOVCE | 1/4 | - |
| Tvrdošovce | 3299 | 2703 | BORBELY FRANTISEK LENINOVA SC.28 | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3307/6 | 2769 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3231/4 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/7 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/8 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3307/2 | 2958 | BALOGH MICHAL | 50/160 | - |
|  |  |  | BORBELYOVA MARIA R.BALOGHOVA | 10/160 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 25/160 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 25/160 | - |
|  |  |  | SZABOOVA KATARINA R. BALOGHOVA, NOVOMESTSKEHO 8, SR | 25/160 | - |
|  |  |  | BORBELYOVA MARIA R.BALOGHOVA, ORECHOVA C.29 | 25/160 | - |
| Tvrdošovce | 3357/6 | 3213 | CHORVÁTOVÁ GABRIELA MGR.BRATISLAVA,PRIBIŠOVA Č.6 | 4/24 | - |
|  |  |  | BRENKOVÁ TERÉZIA R. CZÁNIKOVÁ, NOVOMESTSKÁ 1894/1, NOVÉ ZÁMKY, PSČ 940 01, SR | 4/24 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENIYHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 4/24 | - |
|  |  |  | CZANIKOVÁ MARCELA R. PEKARÍKOVÁ, GORKÉHO 1, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 4/24 | - |
|  |  |  | BALOGHOVA HILDA R.MAJOROVA, N.ZAMKY ROBOTNICKA C.11 | 2/24 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO Č.10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 2/24 | - |
|  | 3357/7 |  | ZÖLDOVÁ KRISTÍNA R. ZÖLDOVÁ, PHARMDR., KOMJATICKÁ Č.60, NOVÉ ZÁMKY, PSČ 940 63, SR | 1/24 | - |
|  |  |  | MÉSZÁROS JAN R. MÉSZÁROS, OSUSKÉHO 3/A, BRATISLAVA-PETRŽALKA, PSČ 85103, SR | 1/24 | - |
|  |  |  | CZANIK GABRIEL,BRATISLAVA,KORYTNICKA C.3 | 1/24 | - |
|  |  |  | JANKOVÝCH PAVOL R. JANKOVÝCH, ING. A BLANKA JANKOVÝCH R. BOLGÁROVÁ, ING., ČÁRSKEHO 2, BRATISLAVA, PSČ 841 04, SR | 1/24 | - |
| Tvrdošovce | 3295 | 3542 | MARSOVSZKY LADISLAV A ZUZANA R.TÓTHOVÁ,ČEREŠŇOVÁ Č.7 | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3291/4 | 3660 | DUDÁŠ ŠTEFAN R. DUDÁŠ, MLYNAROVIČOVA 3, BRATISLAVA-PETRŽLKA, PSČ 850 00, SR | 7/12 | - |
|  |  |  | DECSI GABRIEL R. DECSI A ANNA DECSIOVÁ R. BOROŠOVÁ, JÁNOŠÍKOVA Č.1111/18, NOVÉ ZÁMKY, PSČ 940 01, SR | 5/12 | - |
| Tvrdošovce | 3307/1 | 3767 | RAMPAŠEKOVÁ LENKA R. VANYOVÁ, KRÁTKA 8, BRATISLAVA, PSČ 811 03, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3231/6 | 3882 | BÉDI JÁN (R.BÉDI), ŠKOLSKÁ 10, 94110 TVRDOŠOVCE | 1/8 |  |
|  |  |  | SZABOVÁ MARCELA (R.BÉDIOVÁ), DOLNÁ 13, 94110 TVRDOŠOVCE | 4/32 | - |
|  |  |  | BÉDI JÁN (R.BÉDI,ZOM.08.08.1995, Ž.MÁRIA R.TOTHOVÁ), ŠKOLSKÁ 8, 94110 TVRDOŠOVCE | 4/32 | - |
|  |  |  | LADIČOVÁ ROZÁLIA (R.BÉDIOVÁ) | 4/32 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | LUDAŠOVÁ VILMA (MATKA VILMA R.BÉDIOVÁ), 165, 94110 TVRDOŠOVCE | 1/32 | - |
|  |  |  | LUDAŠOVÁ MÁRIA (MATKA VILMA R.BÉDIOVÁ), 165, 94110 TVRDOŠOVCE | 1/32 | - |
|  |  |  | LUDAŠ VINCENT (MATKA VILMA R.BÉDIOVÁ, S. Č. 799) | 1/32 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | LUDAS FRANTIŠEK (R.LUDAS,ZOM.28.05.1977, Ž.VILMA R.BÉDIOVÁ), 677, 94110 TVRDOŠOVCE | 1/32 | - |
|  |  |  | BÉDI JÚLIUS (R.BÉDI,Ž.ANNA R.VARGOVÁ,D. ÚMRTIA 20.03.1979) | 1/8 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | LADIČOVÁ ROZÁLIA (R.BÉDIOVÁ) | 1/8 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | LUDAŠOVÁ VILMA (R.BÉDIOVÁ,ZOM.13.01.1960) | 1/8 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3231/13 | 3927 | VANYA RUDOLF,ZELEZNICNA C.69 | 1/2 | - |
|  |  |  | BALOGHOVA KATARINA,ZELEZNICNA C.67 | 1/2 | - |
| Tvrdošovce | 3361/1 | 3958 | PINTÉROVÁ GEORGÍNA (R.SZLÁVIKOVÁ), ŽELEZNIČNÁ 1827/27, 94110 TVRDOŠOVCE | 16/144 | - |
|  |  |  | BORŠÁNYI MICHAL (R.BORŠÁNYI), POD KOPCOM 2631/56, 94001 NOVÉ ZÁMKY | 16/144 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO Č.10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 16/144 | - |
|  |  |  | VANYOVÁ MÁRIA (R.VANYOVÁ), MÁJOVÁ 437/11, 94110 TVRDOŠOVCE | 6/144 | - |
|  |  |  | SLÁVIK ANTON, ŠKOLSKÁ 20, 94110 TVRDOŠOVCE | 6/144 | - |
|  |  |  | BATYKOVÁ IVETA, 929, 92571 TRNOVEC NAD VÁHOM | 36/144 |  |
|  |  |  | CZIFROVÁ KLÁRA (R.TOTHOVÁ), JILEMNICKÉHO 1761/21, 94131 DVORY NAD ŽITAVOU | 12/144 | - |
|  |  |  | BATYKOVÁ IVETA, 929, 92571 TRNOVEC NAD VÁHOM | 12/144 | - |
|  |  |  | SLÁVIK KAROL (R.SLÁVIK,Ž.HELENA R.MRÁZIKOVÁ), UL.9.MÁJA 11, 94110 TVRDOŠOVCE | 1/4 | - |
| Tvrdošovce | 3296 | 4264 | BUJÁK VINCENT A EVA R.KARADIOVÁ,HLBOKÁ Č.9 | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3307/5 | 4333 | GAŠPÍROVÁ ANNA R. TAKÁČOVÁ, BUDOVATEĽSKÁ 1084/33, NITRIANSKE PRAVNO, PSČ 972 13, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3307/3 | 4446 | ĎURIŠOVÁ KATARÍNA HOROVA Č.213 LANŠKROUN | 1/6 | - |
|  |  |  | MÉSZÁROS ŠTEFAN R. MÉSZÁROS, HORNÁ 877/60, TVRDOŠOVCE, PSČ 94110, SR | 1/6 | - |
|  |  |  | GROSZMANNOVÁ KATARÍNA R. GROSZMANNOVÁ, ING., J BÁNIKA 1912/5, ZVOLEN, PSČ 960 01, SR | 1/6 | - |
|  |  |  | MICHLOVÁ ANNA POPRADSKÁ 1287 ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 1/6 | - |
|  |  |  | MÉSZAROŠOVÁ ŽOFIA R.KLUČIAROVÁ MALÁ OKRUŽNÁ Č.931/54 PARTIZÁNSKE | 1/6 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/6 | - |
| Tvrdošovce | 3300 | 4505 | SZLÁVIKOVÁ VIKTÓRIA (R.SZOGYÉNYIOVÁ), BRATISLAVSKÁ CESTA 143/13, 94110 TVRDOŠOVCE | 1/2 | - |
|  |  |  | VINCZEOVÁ KATARÍNA R. BIRKUSOVÁ, MUDR., VÝCHODNÁ Č.532/4, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/2 | - |
| Tvrdošovce | 3357/301 | 4545 | BÍRÓCZI MIKULÁŠ R. BÍRÓCZI A VALÉRIA R. MÉSZÁROSOVÁ, ŽELEZNIČNÁ 36, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3357/11 | 4681 | EHN MICHAL R. EHN, ROMANOVA Č.46, BRATISLAVA, PSČ 851 03, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3357/1 | 4936 | ŐSZI JOZEF R. ŐSZI, ING., STAVBÁROV 2/5, KOMÁRNO, PSČ 945 01, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3304/6 | 5030 | BUJÁKOVÁ IRENA R. BUJÁKOVÁ, ŠOLTÉSOVEJ 2820/14, NOVÉ ZÁMKY, PSČ 940 01, SR | 28/40 | - |
|  |  |  | KOROSIOVÁ JÚLIA R. KAFKOVÁ, S.Č. 78, PAŠKOVÁ, SR | 10/40 | - |
|  |  |  | HOCHLOVÁ OTÍLIA R. CZABANYOVÁ, LÁNSKA 933/21-68, POVAŽSKÁ BYSTRICA, PSČ 017 01, SLOVENSKO | 2/40 | - |
| Tvrdošovce | 3305 | 5031 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENIYHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 28/40 | - |
|  |  |  | KOROSIOVÁ JÚLIA R. KAFKOVÁ, S.Č. 78, PAŠKOVÁ, SR | 10/40 | - |
|  |  |  | HOCHLOVÁ OTÍLIA R. CZABANYOVÁ, LÁNSKA 933/21-68, POVAŽSKÁ BYSTRICA, PSČ 017 01, SLOVENSKO | 2/40 | - |
| Tvrdošovce | 3307/8 | 5032 | BUJÁK ZOLTÁN R. BUJÁK, NÁM. SV ŠTEFANA 846/10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 68/160 | - |
|  |  |  | BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE, NA RIVIÉRE 7/A, BRATISLAVA, PSČ 841 04, SR | 13/160 | - |
|  |  |  | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENIYHO 10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 6/160 | - |
|  |  |  | BUJÁK KRISTIÁN R. BUJÁK, SNP Č.998/25, GALANTA, PSČ 924 01, SR | 25/160 | - |
|  |  |  | KOROSIOVÁ JÚLIA R. KAFKOVÁ, S.Č. 78, PAŠKOVÁ, SR | 10/160 | - |
|  |  |  | HOCHLOVÁ OTÍLIA R. CZABANYOVÁ, LÁNSKA 933/21-68, POVAŽSKÁ BYSTRICA, PSČ 017 01, SLOVENSKO | 2/160 | - |
| Tvrdošovce | 3308 | 5033 | BUJÁKOVÁ IRENA R. BUJÁKOVÁ, ŠOLTÉSOVEJ 2820/14, NOVÉ ZÁMKY, PSČ 940 01, SR | 28/40 | - |
|  |  |  | KOROSIOVÁ JÚLIA R. KAFKOVÁ, S.Č. 78, PAŠKOVÁ, SR | 10/40 | - |
| Tvrdošovce | 3309 |  | HOCHLOVÁ OTÍLIA R. CZABANYOVÁ, LÁNSKA 933/21-68, POVAŽSKÁ BYSTRICA, PSČ 017 01, SLOVENSKO | 2/40 | - |
| Tvrdošovce | 3357/9 | 5079 | ŠKANDÍK JÁN R. ŠKANDÍK, JÁNOŠÍKOVA CESTA Č.7, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/8 | - |
|  |  |  | BALOGH TOMÁŠ R. BALOGH, ING., HVIEZDOSLAVOVA Č.690/43, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 7/8 | - |
| Tvrdošovce | 3228/2 | 5242 | OBEC, NOVOZÁMOCKÁ CESTA Č.56, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3231/17 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3290 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3292 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/117 | 5287 | Slovenská republika | 1/1 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3231/15 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/2 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/5 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3353/202 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/1 | 5684 | SZOGYÉNYI ALBERT (R.SZOGYÉNYI,ZOM.30.03.1945, Ž.JÚLIA R.VANYOVÁ) , 94110 TVRDOŠOVCE | - | - |
| Tvrdošovce | 3231/3 | 5685 | JUHÁSZ VOJTECH (R.JUHÁSZ,ZOM.13.03.1975) | 1/1 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3231/9 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/10 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3231/11 | 5686 | JUHÁSZ GEJZA (R.JUHÁSZ,ML.) | 1/1 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3231/12 |  |  |  |  |
| Tvrdošovce | 3293 | 5708 | NAĽA PAVEL (R.NAĽA,Ž.ANNA R.CRMANOVÁ) | 1/2 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | NAĽOVÁ ANNA (R.CRMANOVÁ,M.PAVEL) | 1/2 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3307/4 | 5710 | CSÁNYIOVÁ ANNA (MAL.) | 1/1 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3307/7 | 5711 | BOGDÁNY FRANTIŠEK (MAL.) | 1/1 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3357/10 | 5742 | KLINIEC DUŠAN R. KLINIEC, 972 02, OPATOVCE NAD NITROU, Č. 170, SR | 1/2 | - |
|  |  |  | DADATRANS S.R.O., MÁJOVÁ 25, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/2 | - |
| Tvrdošovce | 3357/3 | 5743 | SZABÓ TIBOR R. SZABÓ, ING. A ROZÁLIA SZABÓOVÁ R. NEMESIOVÁ, ING., GORKÉHO Č.1698/84, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/2 | - |
|  |  |  | BALOGH LADISLAV R. BALOGH A OĽGA BALOGHOVÁ R. BALOGHOVÁ, ING., HVIEZDOSLAVOVA Č.690/43, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/2 | - |
| Tvrdošovce | 3357/600 | 5744 | PERNIŠ JÁN R. PERNIŠ, HVIEZDOSLAVOVA 1268/14, PALÁRIKOVO, PSČ 941 11, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3357/15 | 5746 | MOLNÁROVÁ KATARÍNA (R.URBANOVÁ,M.JOZEF) | 8/24 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | HUČKO KAROL (R.HUČKO), 153, 94109 JATOV | 8/24 | - |
|  |  |  | MOLNÁR ĽUBOMÍR (ING.,R.MOLNÁR), GERLACHOVSKÁ 3104/2, 01008 ŽILINA | 2/24 | - |
|  |  |  | MOLNÁR MAREK (R.MOLNÁR), HORNÁ TRNÁVKA 15, 96601 PRESTAVLKY | 2/24 | - |
|  |  |  | MOLNÁR JÁN (R.MOLNÁR), P. O. HVIEZDOSLAVA 28/76, 96501 ŽIAR NAD HRONOM | 2/24 | - |
|  |  |  | MOLNÁR RASTISLAV (R.MOLNÁR), PANKÚCHOVA 7, 85104 BRATISLAVA | 1/24 | - |
|  |  |  | MOLNÁROVÁ IVETA (ING.,R.MOLNÁROVÁ), PANKÚCHOVA 7, 85104 BRATISLAVA | 1/24 | - |
| Tvrdošovce | 3357/14 | 5751 | BOROŠ GABRIEL R. BOROŠ, ING., BRATISLAVSKÁ CESTA 115/34, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3354/1 | 5752 | VESTENICKÝ JÁN (R.VESTENICKÝ,Ž.ANNA R.KLINCOVÁ) | 1/2 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | VESTENICKÁ ANNA (R.KLINCOVÁ,M.JÁN) | 1/2 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
| Tvrdošovce | 3357/8 | 5754 | HIANIKOVÁ JULIA R. STOLÁROVÁ, ALŠOVA 147, OHRADA - NOVÁ VES I, PSČ 280 02, ČR | 1/2 | - |
|  |  |  | HIANIK MILAN R. HIANIK, ALŠOVA 147, OHRADA - NOVÁ VES I, PSČ 280 02, ČR | 1/2 | - |
| Tvrdošovce | 3357/12 | 5756 | SÁDECKÝ MARIÁN R. SÁDECKÝ, 972 02, KOCÚRANY, Č. 163, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3357/500 | 5757 | BOROŠ GABRIEL R. BOROŠ, BRATISLAVSKÁ CESTA 34, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3357/700 | 5857 | BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE, NA RIVIÉRE 7/A, BRATISLAVA, PSČ 841 04, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3361/2 | 6531 | BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE, NA RIVIÉRE 7/A, BRATISLAVA, PSČ 841 04, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3291/2 | 6553 | RAČEKOVÁ JARMILA R. KOVÁČOVÁ, ŠTIAVNIČKA Č.204/34, PODBREZOVÁ, PSČ 976 81, SR | 1/1 | - |
| Tvrdošovce | 3294/1 | 6564 | KOVÁČ DUŠAN R. KOVÁČ, ŠTEFÁNIKOVA 148/156, PALÁRIKOVO, PSČ 941 10, SR | 5400/77921 | - |
|  |  |  | KOŠŤÁLOVÁ BOŽENA R. ČERHÁKOVÁ, 941 09, JATOV, Č. 21, SR | 13000/77921 | - |
|  |  |  | MÉSAROŠ JOZEF (MAŽ.VILMA R.ŽILINSKÁ) | 7500/77921 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | MÉSAROŠOVÁ VILMA R. ŽILINSKÁ (MANŽEL JOZEF) | 7500/77921 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | JUHÁSZOVÁ ANTÓNIA R. FREUNDOVÁ, DR. | 27691/77921 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | HADRYOVÁ ZUZANA R. KOVÁČOVÁ, ŠTIAVNIČKA 204/33, PODBREZOVÁ-ŠTIAVNIČKA, PSČ 976 81, SR | 5400/77921 | - |
|  |  |  | RAČEKOVÁ JARMILA R. KOVÁČOVÁ, ŠTIAVNIČKA 204/34, PODBREZOVÁ-ŠTIAVNIČKA, PSČ 976 81, SR | 5400/77921 | - |
|  |  |  | KOVALÍKOVÁ SILVIA R. KOVÁČOVÁ, MVDR., PRIEZRAČNÁ 868/19, NITRA-KLOKOČINA, PSČ 949 01, SR | 2700/77921 | - |
|  |  |  | VÖRÖSOVÁ LUCIA R. KOVÁČOVÁ, MGR., ŠEVČENKOVA 1071/17, BRATISLAVA-PETRŽALKA, PSČ 810 01, SR | 2700/77921 | - |
| Tvrdošovce | 3357/400 | 6586 | KOHÚT TEODOR, 46, BLANSKO, 74766 DOLNÍ LHOTA | 1/8 | - |
|  |  |  | KOHÚTOVÁ IRENA R. SZABÓOVÁ, 941 09, JATOV, Č. 151, SR | 4/8 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava |
|  |  |  | ZSOLNAIOVÁ MÁRIA (R.KOHÚTOVÁ), 147, 94109 JATOV | 1/8 | - |
|  |  |  | KOHÚT JÁN, 102, 95131 MOČENOK | 1/8 | - |
|  |  |  | KOHÚT PETER (ING.,R.KOHÚT), MOSTOVÁ 9, 92701 ŠAĽA | 1/8 | - |
| Tvrdošovce | 3294/2 | 6603 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO Č.10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | ŠVANCÁROVÁ MARTINA R. ŠVANCÁROVÁ, SLÁDKOVIČOVA 1376/7, PALÁRIKOVO, PSČ 941 11, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | MACHATOVÁ TERÉZIA R. ŠVANCÁROVÁ, J KRÁĽA 17, NOVÉ ZÁMKY, PSČ 940 01, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | ŠULÁK MARTIN R. ŠULÁK, ING., Č.113, JATOV, PSČ 941 09, SR | 18/30 | - |
|  |  |  | ŠVANCÁR JOZEF R. ŠVANCÁR, NARCISOVÁ 16, ŠAĽA - VEČA, PSČ 927 01, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | ŠVANCÁR PAVOL R. ŠVANCÁR, ŽELEZNIČNÁ 1775/105, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | VAJDOVÁ ALENA R. ŠVANCÁROVÁ, SLOVENSKÁ 3, SR | 2/30 | - |
| Tvrdošovce | 3291/1 | 6604 | POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO TVRDOŠOVCE, SZÉCHENYIHO Č.10, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | ŠVANCÁROVÁ MARTINA R. ŠVANCÁROVÁ, SLÁDKOVIČOVA 1376/7, PALÁRIKOVO, PSČ 941 11, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | MACHATOVÁ TERÉZIA R. ŠVANCÁROVÁ, J KRÁĽA 17, NOVÉ ZÁMKY, PSČ 940 01, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | ŠULÁK MARTIN R. ŠULÁK, ING., Č.113, JATOV, PSČ 941 09, SR | 18/30 | - |
|  |  |  | ŠVANCÁR JOZEF R. ŠVANCÁR, NARCISOVÁ 16, ŠAĽA - VEČA, PSČ 927 01, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | ŠVANCÁR PAVOL R. ŠVANCÁR, ŽELEZNIČNÁ 1775/105, TVRDOŠOVCE, PSČ 941 10, SR | 2/30 | - |
|  |  |  | VAJDOVÁ ALENA R. ŠVANCÁROVÁ, SLOVENSKÁ 3, SR | 2/30 | - |

## 8.4. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

## 8.5. Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti

## 8.6. Mapa ekologicko-funkčných priestorov

## 8.7. Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov

### 8.7.1. Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany

(nevypracováva sa, pretože sa uvedené predmety ochrany v území nenachádzajú)

### 8.7.2. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním

(nevypracováva sa, lebo sa v území nenachádzajú plochy, kde by boli potrebné obmedzenia bežného obhospodarovania)

### 8.7.3. Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia

(nevypracováva sa, pretože na území nie je potreba zavádzať preventívne opatrenia)

### 8.7.4. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany záleží na obhospodarovaní človekom

### 8.7.5. Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní

(nevypracováva sa, pretože priaznivý stav predmetov ochrany v celom území závisí od bežného obhospodarovania)

## 8.8. Mapa navrhovaných stupňov ochrany

(nevypracováva sa, v celom území platí tretí stupeň ochrany)

## 8.9. Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

## 8.10. Mapy technického vybavenia

# Footnotes

Príloha č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.

§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.