## Slide 1: Doterajšie a súčasné spôsoby mapovania lesných biotopov na Slovensku (Hodnotiaca správa k bodu 3.1 programu aktivít NATURA 2000 – lesné biotopy)
Správu vypracovali:
Prof. Ing. Š. Šmelko, DrSc. (EFRA Zvolen), Ing. I. Rizman (Lesoprojekt Zvolen),
Ing. P. Polák (ŠOP Banská Bystrica), Ing. J. Jankovič, CSc. (LVÚ Zvolen)
Obsahuje:
Stručnú charakteristiku existujúcich databáz o lesoch SR vrátane spôsobov ich získavania
Opis metodického postupu spracovania základných údajov o lesných biotopoch pre potreby NATURA 2000
Posúdenie možností využitia existujúcich databáz a náčrt konceptu monitorovania lesných biotopov v rámci NATURA 2000/SR

## Slide 2: 1. Stručná charakteristika existujúcich databáz o lesoch SR vrátane spôsobov ich získavania
V súčasnosti sú k dispozícii viaceré databázy o lesoch Slovenska, z ktorých pre účely
projektu NATURA 2000 má potencionálne najväčší význam nasledovných päť.
Hospodársko-úpravnícke zisťovanie stavu lesa
Zisťovania v rámci prieskumov prírodných pomerov – prieskum ekológie lesa
Monitoring zdravotného stavu lesov SR v sieti 16 x 16 km
Komplexnejší monitoring stavu lesov SR v sieti 4 x 4 km
Ďalšie databázy o lesných ekosystémoch – výstupy z vedeckých projektov

## Slide 3: 1.1. Hospodársko-úpravnícke zisťovanie stavu lesa
Je najpodrobnejším zisťovaním a vykonáva ho Lesoprojekt na celom lesnom pôdnom fonde SR opakovane v 10-ročných intervaloch (každoročne na 1/10 celkovej výmery) v rámci pravidelných obnov lesných hospodárskych plánov (LHP)
Základom je rozčlenenie lesa na tzv. JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa), ktorými sú dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny, resp. etáže (ich celkový počet je cca 400 000)
V každej z týchto jednotiek sa zisťuje celý rad veličín charakterizujúcich stanovište, celkový stav porastu, jeho kvalitatívne a kvantitatívne parametre i jeho potencionálne funkcie a na základe komplexného posúdenia sa odvodzuje plán (predpis) hospodárskych opatrení na najbližšie decénium
Osobitný význam pre Natura 2000 majú súhrnné výstupy, t.č. už digitalizované:
- porastové mapy (v mierke 1:10000),
- databáza LHP (opis stavu porastov, plán manažmentu).
Výhody: - spracované sú jednotnou metodikou pre všetky lesy SR a tvoria dlhodobý
časový (vývojový) rad
Nevýhody: - JPRL sú viac hospodárskymi ako prírodnými jednotkami,
- príslušné veličiny sú charakterizované prevažne iba priemernou alebo
modálnou hodnotou vzťahujúcou sa na celú výmeru danej JPRL, bez
podrobnejšej vnútornej diferenciácie.

## Slide 4: 1.2. Prieskum ekológie lesa
Vykonáva ho Lesoprojekt spravidla v ročnom predstihu pred obnovou LHP
Nadväzuje na všeobecný stanovištný a podrobný typologický prieskum, jeho revíziu a aktualizáciu
Realizuje sa zisťovaním množstva údajov ekologického charakteru o JPRL, celoplošne alebo výberovo (v sieti 2x2 až 1x1 km alebo zámerným výberom JPRL)
Výsledkom je:
  - rozdelenie lesa na stanovištné jednotky lesníckej typológie („Zlatníkova škola“)
LT – lesný typ, typ pôvodnej prírodnej biogeocenózy a všetkých od nej vývojovo
pochádzajúcich (je ich 479),
SLT – skupina lesných typov, združuje ekologicky podobné LT,
HSLT- hospodársky súbor LT, združuje hospodársky podobné LT (187)
- mapa lesných typov a mapa pôdnych typov v mierke 1:10000
- ekologické hodnotenie JPRL (kategorizácia lesa, stp.poškodenia,stp.ohrozenia,
ekologická stabilita ai.)
- modely hospodárenia v lese (pre skupiny porastových typov).
Výhody: - prieskum pokrýva takmer všetky lesy SR, - typologické mapy sa priebežne digitalizujú, - prirodzenosť TJ a ich jednoznačná väzba k prirodzenému drevinovému zloženiu bez ohľadu na súčasný stav
Nevýhody: - hranice JPRL a LT sa vzájomne nekryjú, v jednej JPRL sa často vyskytuje viac
typologických jednotiek (v databáze LHP sa uvádzajú iba 3 najzastúpenejšie),
- rel. malá presnosť typologických máp,
-nekompatibilita TJ sl.lesníckej typológie a NATURA 2000 (C-M systém)

## Slide 5: 1.3. Monitoring zdravotného stavu lesov SR v sieti 16 x 16 km
Je aplikáciou medzinárodného programu hodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na zdravotný stav lesa (ICP Forests) v podmienkach Slovenska
Vykonáva ho LVÚ Zvolen každoročne od roku 1987 na celom lesnom fonde SR v porastoch starších ako 40 rokov
Realizuje sa výberovým spôsobom na 111 trvalých monitorovacích plochách (TMP) v odstupoch 16x16 km
Na cca 40 úrovňových a nadúrovňových stromoch sa hodnotí depigmentácia a strata asimilačných orgánov (SAO) a zisťujú sa aj ďalšie stromové a porastové veličiny, v 5-ročných intervaloch sa odoberajú vzorky asimilačných orgánov a vzorky pôdy na podrobný laboratórny rozbor imisnej záťaže
Výstupom je databáza o zdravotnom stave lesov, ktorá obsahuje relatívne podiely stromov (Nj%) v stupňoch poškodenia 0, 1, 2, 3, 4 a priemernú defoliáciu (SAO%) v členení podľa drevín
Pre potreby NATURA 2000 majú tieto celoslovenské výsledky iba informatívny charakter, pre biotopy väčšej rozlohy môžu však bodové údaje z TMP patriacich k danému biotopu poskytnúť veľmi dobrý objektívny podklad pre odvodenie ich imisného poškodenia.

## Slide 6: 1.4. Komplexnejší monitoring stavu lesov SR v sieti 4 x 4 km
Je snahou o podrobnejšie podchytenie stavu lesa priamym zisťovaním v pravidelných 10 ročných intervaloch
Prvú etapu realizoval Lesoprojekt Zvolen v r. 1993 na 1192 TMP vo všetkých lesoch SR, so zameraním nielen na zdravotný ale aj na hospodársky stav lesa, potom sa 1/10 siete využívala na každoročný prieskum ekológie lesa
Druhá etapa sa pripravuje od r. 2004 ako nový projekt integrovanej inventarizácie zameranej na veľmi široké spektrum informácií (o produkcii, vnútornej štruktúre, kvalite, hodnote, regenerácii lesa, o zdravotnom stave, poškodení, ekológii, biodiverzite, o hospodárení podľa princípu trvalo udržateľného rozvoja, bilancii uhlíkových zásob v les. ekosystéme ai)
Do zisťovaného informačného spektra budú zakomponované aj tie kritériá a indikátory, ktoré sú potrebné pre hodnotenie priaznivého stavu chránených území zaradených do sústavy NATURA 2000.

## Slide 7: 1.5. Ďalšie databázy o lesných ekosystémoch – výstupy z vedeckých projektov
Na úrovni celej SR sú z hľadiska projektu NATURA 2000 zaujímavé najmä:
- klasifikácia lesných plôch z kozmických záznamov Landsat TM,
- mapa drevinového zloženia lesov v digitálnej forme,
- mapa zdravotného stavu lesných porastov a jeho 10-ročného vývoja.
Na regionálnej úrovni sú to napr.:
- ekologická stabilita lesných spoločenstiev Nízkych Tatier,
- komplexný výskum horských lesov,
- hodnotenie stavu biodiverzity lesných spoločenstiev v modelových
územiach,
- dlhodobé výskumy štruktúry a vývoja prírodných lesov a pralesov
- podrobné výskumy v CHKO, v BR Poľana, v TANAPE ai.
Ich výhodou je, že
- sú veľmi podrobné, podchycujú veľký počet veličín charakterizujúcich
komplexne väčšinu zložiek lesného ekosystému, vo vzájomných
súvislostiach a v dlhšom časovom slede,
- získané sú precíznymi metodickými postupmi, dobre sú zdokumentované,
zväčša publikované a pomerne ľahko dostupné.

## Slide 8: 2. Metodický postup spracovania základných údajov o lesných biotopoch pre potreby NATURA 2000
Prevod jednotiek lesníckej typológie do jednotiek národnej klasifikácie biotopov, výstupy: prevodový kľúč (Katalóg biotopov Slovenska, str. 130-172), potencionálna mapa a databáza lesných biotopov
Určenie stupňa prirodzenosti drevinového zloženia lesných porastov pomocou porovnania ich skutočného stavu s „ideálnym modelom porastu“, stupne 1-4 charakterizované prirodzenosťou DZ% a zastúpením hlavných drevín %, stp. 4 má obidve kritériá < 50%
Vytvorenie modelov prirodzeného drevinového zloženia na báze existujúcich modelov cieľového drevinového zloženia, ktoré sú vypracované pre HSLT v jednotlivých lesných oblastiach
Vyčlenenie území európskeho významu, uvažovalo sa iba s porastami so SPDZ 1-3, prioritu mali porasty so SPDZ 1 a so 100% pokryvnosťou biotopu
Výhody: Pomerne dobré využitie časti existujúcich lesníckych databáz
Nevýhody: Platnosť výstupov obmedzená, iba ako všeobecná a pre celoslovenskú úroveň, riziko možných odchýlok od skutočnosti

## Slide 9: 3. Možnosti využitia existujúcich databáz a náčrt konceptu monitorovania lesných biotopov v rámci NATURA 2000/SR
Monitorovanie lesných biotopov obsahuje tri nadväzujúce etapy:
- mapovanie, vymedzenie hraníc biotopu
- hodnotenie stavu biotopu podľa dohodnutých kritérií a indikátorov
- porovnávanie zistených stavov biotopu vo zvolených časových intervaloch
Potencionálne využitie existujúcich databáz je veľmi veľké, stále sa zdokonaľujú a aktualizujú, digitalizácia informačných vrstiev vrátane leteckých a kozmických obrazových záznamov umožňuje ich vhodné vzájomné prekrývanie a získanie chýbajúcich informácií aj o priestorovom rozmiestnení prvkov vnútornej štruktúry biotopov
Koncept monitorovania predpokladá nasledovný metodický postup:
- mapovanie a hodnotenie realizovať kombinovanou metódou: časť údajov
prevziať z už existujúcich zdrojov a priamym zisťovaním a meraním
v teréne ich spresniť a doplniť,
- priame zisťovanie uskutočniť v závislosti od veľkosti biotopu: zaužívanými
postupmi (celoplošne, pochôdzkou) alebo vhodným výberovým spôsobom
(na pravidelne rozmiestnených bodoch, skusných plochách, líniách, pásoch)
- stav biotopu hodnotiť jeho zaradením do kategórie A, B C, D podľa kritérií a indikátorov

## Slide 10: Koncept monitorovania ....
- stav biotopu hodnotiť pridelením kvalitatívnej kategórie (známky) A, B, C, D osobitne pre každé kritérium a indikátor
- na súhrnné zhodnotenie stavu biotopu podľa čiastkových hodnotení jednotlivých kritérií a indikátorov použiť číselné kvantifikátory Q, ktoré zohľadnia rozdielnu váhu kritérií a indikátorov a výsledný kvalitový stavy biotopu A,B,C,D vyjadria jednou číselnou hodnotou (napr. 87 %), ktorá udá stupeň relatívneho priblíženia sa konkrétneho biotopu k "optimu" (k najpriaznivejšiemu 100 % stavu)
- celkový stav biotopu k danému časovému okamžiku charakterizovať jeho výmerou, kvalitovou kategóriou a číselným kvantifkátorom, pri biotopoch zložených z viacerých lokalít alebo častí aj relatívnym zastúpením resp. variabilitou uvedených ukazovateľov,
- zmenu stavu biotopu medzi dvomi periodickými zisťovaniami vyjadriť diferenciou uvedených ukazovateľov,
- pri hodnotení stavu biotopu a jeho zmeny uplatniť biometrické princípy monitorovania (zohľadniť vypovedaciu hodnotu – mieru presnosti zistenia charakteristík pre jeden i druhý stav aj pre jeho diferenciu).